## Slide 1: Algumas limitações e armadilhas na aplicação da Deconvolução de Euler
Vanderlei C. Oliveira Jr.
2016

## Slide 2: Estrutura
Deconvolução de Euler
  Um pouco de teoria
  Exemplos numéricos (2D)
  Principais conclusões
Sinal Analítico
  Um pouco de teoria
  Exemplos (2D e 3D)
  Principais conclusões
Comentários Finais

## Slide 3: Estrutura
Deconvolução de Euler
  Um pouco de teoria
  Exemplos numéricos (2D)
  Principais conclusões
Sinal Analítico
  Um pouco de teoria
  Exemplos (2D e 3D)
  Principais conclusões
Comentários Finais
Duas técnicas amplamente difundidas na comunidade científica

## Slide 4: Estrutura
Deconvolução de Euler
  Um pouco de teoria
  Exemplos numéricos (2D)
  Principais conclusões
Sinal Analítico
  Um pouco de teoria
  Exemplos (2D e 3D)
  Principais conclusões
Comentários Finais

## Slide 5: Deconvolução de Euler
1982
2014
1990
2001
1994
1999
2003
2007
2013
1997
Thompson (1982) – 2D “EULDPH”
Reid et al. (1990) – 3D “Euler Deconvolution”
Fairhead et al. (1994)
Stavrev (1997)
Barbosa et al. (1999)
Mushayandebvu et al. (2001)
Nabighian e Hansen (2001)
Silva et al. (2001)
Mikhailov et al. (2003)
Salem e Ravat (2003)
Silva e Barbosa (2003)
Stavrev e Reid (2007)
Melo et al. (2013)
Uieda et al. (2014)
Reid et al. (2014)

## Slide 6: Deconvolução de Euler
1982
2014
1990
2001
1994
1999
2003
2007
2013
1997
Thompson (1982) – 2D “EULDPH”
Reid et al. (1990) – 3D “Euler Deconvolution”
Fairhead et al. (1994)
Stavrev (1997)
Barbosa et al. (1999)
Mushayandebvu et al. (2001)
Nabighian e Hansen (2001)
Silva et al. (2001)
Mikhailov et al. (2003)
Salem e Ravat (2003)
Silva e Barbosa (2003)
Stavrev e Reid (2007)
Melo et al. (2013)
Uieda et al. (2014)
Reid et al. (2014)

## Slide 7: Deconvolução de Euler
1982
2014
1990
2001
1994
1999
2003
2007
2013
1997
Thompson (1982) – 2D “EULDPH”
Reid et al. (1990) – 3D “Euler Deconvolution”
Fairhead et al. (1994)
Stavrev (1997)
Barbosa et al. (1999)
Mushayandebvu et al. (2001)
Nabighian e Hansen (2001)
Silva et al. (2001)
Mikhailov et al. (2003)
Salem e Ravat (2003)
Silva e Barbosa (2003)
Stavrev e Reid (2007)
Melo et al. (2013)
Uieda et al. (2014)
Reid et al. (2014)

## Slide 8: Deconvolução de Euler
Thompson (1982) – 2D “EULDPH”
Reid et al. (1990) – 3D “Euler Deconvolution”
Fairhead et al. (1994)
Stavrev (1997)
Barbosa et al. (1999)
Mushayandebvu et al. (2001)
Nabighian e Hansen (2001)
Silva et al. (2001)
Mikhailov et al. (2003)
Salem e Ravat (2003)
Silva e Barbosa (2003)
Stavrev e Reid (2007)
Melo et al. (2013)
Uieda et al. (2014)
Reid et al. (2014)
1982
2014
1990
Anos 80:
surgimento da Deconvolução de Euler

## Slide 9: Deconvolução de Euler
Thompson (1982) – 2D “EULDPH”
Reid et al. (1990) – 3D “Euler Deconvolution”
Fairhead et al. (1994)
Stavrev (1997)
Barbosa et al. (1999)
Mushayandebvu et al. (2001)
Nabighian e Hansen (2001)
Silva et al. (2001)
Mikhailov et al. (2003)
Salem e Ravat (2003)
Silva e Barbosa (2003)
Stavrev e Reid (2007)
Melo et al. (2013)
Uieda et al. (2014)
Reid et al. (2014)
1982
2014
1990
1994
1999
Anos 90:
desenvolvimento e aprimoramento de critérios para a seleção das “melhores soluções” e da estimativa do índice estrutural
1997

## Slide 10: Deconvolução de Euler
Thompson (1982) – 2D “EULDPH”
Reid et al. (1990) – 3D “Euler Deconvolution”
Fairhead et al. (1994)
Stavrev (1997)
Barbosa et al. (1999)
Mushayandebvu et al. (2001)
Nabighian e Hansen (2001)
Silva et al. (2001)
Mikhailov et al. (2003)
Salem e Ravat (2003)
Silva e Barbosa (2003)
Stavrev e Reid (2007)
Melo et al. (2013)
Uieda et al. (2014)
Reid et al. (2014)
1982
2014
1990
1994
1999
Anos 90:
desenvolvimento e aprimoramento de critérios para a seleção das “melhores soluções” e da estimativa do índice estrutural
Nos anos 90, a Deconvolução de Euler foi amplamente difundida na comunidade científica
1997

## Slide 11: Deconvolução de Euler
2014
Thompson (1982) – 2D “EULDPH”
Reid et al. (1990) – 3D “Euler Deconvolution”
Fairhead et al. (1994)
Stavrev (1997)
Barbosa et al. (1999)
Mushayandebvu et al. (2001)
Nabighian e Hansen (2001)
Silva et al. (2001)
Mikhailov et al. (2003)
Salem e Ravat (2003)
Silva e Barbosa (2003)
Stavrev e Reid (2007)
Melo et al. (2013)
Uieda et al. (2014)
Reid et al. (2014)
1982
1990
1994
1999
Primeira metade dos anos 2000:
desenvolvimentos teóricos, extensão da metodologia
1997
2001
2003

## Slide 12: Deconvolução de Euler
2014
Thompson (1982) – 2D “EULDPH”
Reid et al. (1990) – 3D “Euler Deconvolution”
Fairhead et al. (1994)
Stavrev (1997)
Barbosa et al. (1999)
Mushayandebvu et al. (2001)
Nabighian e Hansen (2001)
Silva et al. (2001)
Mikhailov et al. (2003)
Salem e Ravat (2003)
Silva e Barbosa (2003)
Stavrev e Reid (2007)
Melo et al. (2013)
Uieda et al. (2014)
Reid et al. (2014)
1982
1990
1994
1999
Primeira metade dos anos 2000:
desenvolvimentos teóricos, extensão da metodologia
Este foi o período em que ocorreram os principais avanços nas técnicas de seleção das melhores soluções e generalizações do método
1997
2001
2003

## Slide 13: Deconvolução de Euler
Thompson (1982) – 2D “EULDPH”
Reid et al. (1990) – 3D “Euler Deconvolution”
Fairhead et al. (1994)
Stavrev (1997)
Barbosa et al. (1999)
Mushayandebvu et al. (2001)
Nabighian e Hansen (2001)
Silva et al. (2001)
Mikhailov et al. (2003)
Salem e Ravat (2003)
Silva e Barbosa (2003)
Stavrev e Reid (2007)
Melo et al. (2013)
Uieda et al. (2014)
Reid et al. (2014)
1982
2014
1990
1994
1999
Período recente:
desenvolvimentos teóricos, extensão da metodologia
1997
2001
2003
2007
2013

## Slide 14: Deconvolução de Euler
Thompson (1982) – 2D “EULDPH”
Reid et al. (1990) – 3D “Euler Deconvolution”
Fairhead et al. (1994)
Stavrev (1997)
Barbosa et al. (1999)
Mushayandebvu et al. (2001)
Nabighian e Hansen (2001)
Silva et al. (2001)
Mikhailov et al. (2003)
Salem e Ravat (2003)
Silva e Barbosa (2003)
Stavrev e Reid (2007)
Melo et al. (2013)
Uieda et al. (2014)
Reid et al. (2014)
1982
2014
1990
1994
1999
Período recente:
desenvolvimentos teóricos, extensão da metodologia
1997
2001
2003
2007
2013
Neste período, alguns trabalhos foram feitos com o intuito de alertar a comunidade científica sobre o mau uso do método

## Slide 15: Deconvolução de Euler
Thompson (1982) – 2D “EULDPH”
Reid et al. (1990) – 3D “Euler Deconvolution”
Fairhead et al. (1994)
Stavrev (1997)
Barbosa et al. (1999)
Mushayandebvu et al. (2001)
Nabighian e Hansen (2001)
Silva et al. (2001)
Mikhailov et al. (2003)
Salem e Ravat (2003)
Silva e Barbosa (2003)
Stavrev e Reid (2007)
Melo et al. (2013)
Uieda et al. (2014)
Reid et al. (2014)
1982
2014
1990
1994
1999
Período recente:
desenvolvimentos teóricos, extensão da metodologia
1997
2001
2003
2007
2013
Neste período, alguns trabalhos foram feitos com o intuito de alertar a comunidade científica sobre o mau uso do método

## Slide 16: Deconvolução de Euler
Superfície
Um pouco de teoria...

## Slide 17: Deconvolução de Euler
Superfície
Um pouco de teoria...
Esta apresentação se limita a analisar a deconvolução de Euler clássica aplicada a dados magnéticos

## Slide 18: Deconvolução de Euler
Observações da
Anomalia de Campo Total ΔT
produzida por corpos magnetizados localizados em subsuperfície
Superfície

## Slide 19: Deconvolução de Euler
Sistema de coordenadas Cartesianas
Superfície
z
y

## Slide 20: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
Anomalia de campo total ΔT em função da posição
posição

## Slide 21: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição

## Slide 22: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição

## Slide 23: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição

## Slide 24: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
Como determinar a localização das fontes magnéticas a partir da anomalia de campo total observada?
posição

## Slide 25: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
Deconvolução de Euler
posição

## Slide 26: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
Essa técnica serve para determinar a posição de fontes magnéticas simples
posição

## Slide 27: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
Estas fontes simples ou ideais satisfazem a Equação Homogênea de Euler
posição

## Slide 28: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
Dique vertical

## Slide 29: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
Posição do topo

## Slide 30: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
Posição do topo

## Slide 31: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
Posição do topo

## Slide 32: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
Posição do topo

## Slide 33: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
Posição do topo

## Slide 34: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
B
Posição do topo
Nível de base

## Slide 35: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
B
Posição do topo
Nível de base
O nível de base B e as coordenadas são desconhecidos

## Slide 36: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
B
Posição do topo
Nível de base
O nível de base B e as coordenadas são desconhecidos
Neste caso, estes são os parâmetros a serem estimados pela Deconvolução de Euler

## Slide 37: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
B
Posição do topo
Equação Homogênea de Euler
Nível de base

## Slide 38: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
B
Posição do topo
Equação Homogênea de Euler
Nível de base

## Slide 39: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
B
Posição do topo
Nível de base
Equação Homogênea de Euler

## Slide 40: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
B
Posição do topo
Derivadas espaciais do dado na posição
Nível de base
Equação Homogênea de Euler

## Slide 41: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
B
Posição do topo
Nível de base
Equação Homogênea de Euler

## Slide 42: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
B
Posição do topo
Nível de base
Equação Homogênea de Euler

## Slide 43: Deconvolução de Euler
é uma constante denominada
índice estrutural

## Slide 44: Deconvolução de Euler
é uma constante denominada
índice estrutural
O índice estrutural depende
da forma da fonte

## Slide 45: Deconvolução de Euler
é uma constante denominada
índice estrutural
O índice estrutural depende
da forma da fonte
Para um dique vertical, por exemplo,

## Slide 46: Deconvolução de Euler
Ao estabelecer um valor para ,
o intérprete define o formato
da fonte

## Slide 47: Deconvolução de Euler
Ao estabelecer um valor para ,
o intérprete define o formato
da fonte
Uma vez estabelecido um valor para ...

## Slide 48: Deconvolução de Euler
Equação para uma posição

## Slide 49: Deconvolução de Euler
B
Posição do topo
z
y
ΔT
posição

## Slide 50: Deconvolução de Euler
Equação para uma posição

## Slide 51: Deconvolução de Euler

## Slide 52: Deconvolução de Euler

## Slide 53: Deconvolução de Euler
...
...
...
...

## Slide 54: Deconvolução de Euler

## Slide 55: Deconvolução de Euler

## Slide 56: Deconvolução de Euler

## Slide 57: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
B
Posição do topo
De volta ao esquema ilustrativo 2D

## Slide 58: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
B
Posição do topo
É possível utilizar todos os dados...

## Slide 59: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
B
Posição do topo
... e estimar as coordenadas do topo do dique vertical e o nível de base B por meio da solução deste sistema linear

## Slide 60: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
B
Posição do topo

## Slide 61: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
B
Posição do topo
Estimativa de um nível de base B e uma posição y0 , z0 para o topo do dique

## Slide 62: Deconvolução de Euler

## Slide 63: Deconvolução de Euler
Anomalia de campo total

## Slide 64: Deconvolução de Euler
Anomalia de campo total
Dique
Superfície

## Slide 65: Deconvolução de Euler
Anomalia de campo total
Dique
Superfície

## Slide 66: Deconvolução de Euler
Anomalia de campo total
Dique
Superfície
y0 = 63,0 km
z0 = 0,7 km
B = 30,0 nT

## Slide 67: Deconvolução de Euler
Anomalia de campo total
Dique
Superfície
y0 = 63,0 km
z0 = 0,7 km
B = 30,0 nT
1 janela com todos os dados

## Slide 68: Deconvolução de Euler
Exemplo com 1 dique e 1 janela de dados
Índice estrutural
correto

## Slide 69: Deconvolução de Euler
Exemplo com 1 dique e 1 janela de dados

## Slide 70: Deconvolução de Euler
Exemplo com 1 dique e 1 janela de dados

## Slide 71: Deconvolução de Euler
Exemplo com 1 dique e 1 janela de dados
Quanto maior o índice estrutural, mais profunda é a estimativa

## Slide 72: Deconvolução de Euler
Exemplo com 1 dique e 1 janela de dados
Na prática, a posição horizontal da fonte independe do índice estrutural utilizado

## Slide 73: Deconvolução de Euler
Exemplo com 1 dique e 1 janela de dados
Na prática, a posição horizontal da fonte independe do índice estrutural utilizado
Já a posição vertical depende da escolha do índice estrutural verdadeiro

## Slide 74: Deconvolução de Euler
Exemplo com 1 dique e 1 janela de dados
 | y0 (km) | z0 (km) | B (nT)
Verdadeiro | 63,00 | 0,70 | 30,00
Estimado | 63,00 | 0,79 | 30,08

## Slide 75: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
B
Posição do topo
De volta aos nossos dados

## Slide 76: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
B
Posição do topo
Ao invés de utilizar todos os dados...

## Slide 77: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
B
Posição do topo
Vamos utilizar uma janela móvel de dados

## Slide 78: Deconvolução de Euler
Vamos utilizar uma janela móvel de dados
B
Posição do topo
ΔT
posição
y
z

## Slide 79: Deconvolução de Euler
B
Posição do topo
Vamos utilizar uma janela móvel de dados
y
ΔT
posição
z

## Slide 80: Deconvolução de Euler
B
Posição do topo
Vamos utilizar uma janela móvel de dados
y
ΔT
posição
z

## Slide 81: Deconvolução de Euler
B
Posição do topo
Vamos utilizar uma janela móvel de dados
y
ΔT
posição
z

## Slide 82: Deconvolução de Euler
B
Posição do topo
Vamos utilizar uma janela móvel de dados
y
ΔT
posição
z
Uma estimativa de nível de base B e uma posição y0 , z0 para o topo do dique para cada janela de dados

## Slide 83: Deconvolução de Euler
Anomalia de campo total
Dique
Superfície

## Slide 84: Deconvolução de Euler
Anomalia de campo total
Dique
Superfície
Janela de 7 dados

## Slide 85: Deconvolução de Euler
Exemplo com 1 dique e janelas de 7 dados
Índice estrutural
correto

## Slide 86: Deconvolução de Euler
Exemplo com 1 dique e janelas de 7 dados

## Slide 87: Deconvolução de Euler
Exemplo com 1 dique e 1 janela de dados

## Slide 88: Deconvolução de Euler
Exemplo com 1 dique e janelas de 7 dados
Observe que a “nuvem de soluções” não tem relação direta com a forma do dique

## Slide 89: Deconvolução de Euler
Exemplo com 1 dique e janelas de 7 dados

## Slide 90: Deconvolução de Euler
Exemplo com 1 dique e janelas de 7 dados

## Slide 91: Deconvolução de Euler
Janelas de 7 dados

## Slide 92: Deconvolução de Euler
Janelas de 30 dados

## Slide 93: Deconvolução de Euler
Janelas de 50 dados

## Slide 94: Deconvolução de Euler
Janelas de 75 dados

## Slide 95: Deconvolução de Euler
Janelas de 100 dados

## Slide 96: Deconvolução de Euler
Janelas de 125 dados

## Slide 97: Deconvolução de Euler
Janelas de 150 dados

## Slide 98: Deconvolução de Euler
Uma janelas de 201 dados (todos)

## Slide 99: Deconvolução de Euler
Janelas grandes
Janelas pequenas
Poucas estimativas
Muitas estimativas

## Slide 100: Deconvolução de Euler
Janelas grandes
Janelas pequenas
Poucas estimativas
Muitas estimativas
A escolha do tamanho das janelas é algo empírico

## Slide 101: Deconvolução de Euler
Janelas grandes
Janelas pequenas
Poucas estimativas
Muitas estimativas
A escolha do tamanho das janelas é algo empírico
O formato da “nuvem de soluções” não tem relação direta com o formato da fonte

## Slide 102: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 103: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 104: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 105: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 106: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 107: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 108: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 109: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 110: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 111: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 112: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 113: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 114: Deconvolução de Euler
Exemplos do que se pode fazer

## Slide 115: Deconvolução de Euler
Exemplos do que se pode fazer
Soluções com

## Slide 116: Deconvolução de Euler
Exemplos do que se pode fazer

## Slide 117: Deconvolução de Euler
Exemplos do que se pode fazer

## Slide 118: Deconvolução de Euler
Soluções com
Exemplos do que se pode fazer

## Slide 119: Deconvolução de Euler
Exemplos do que se pode fazer

## Slide 120: Deconvolução de Euler
Exemplos do que se pode fazer

## Slide 121: Deconvolução de Euler
Soluções com
Exemplos do que se pode fazer

## Slide 122: Deconvolução de Euler
Exemplos do que se pode fazer

## Slide 123: Deconvolução de Euler
Exemplos do que se pode fazer

## Slide 124: Deconvolução de Euler
Janelas grandes
Janelas pequenas
Poucas estimativas
Muitas estimativas
A escolha do tamanho das janelas é algo empírico
O formato da “nuvem de soluções” não tem relação direta com o formato da fonte

## Slide 125: Deconvolução de Euler
Janelas grandes
Janelas pequenas
Poucas estimativas
Muitas estimativas
É possível tirar proveito dessa “nuvem de soluções” de uma maneira relativamente simples

## Slide 126: Deconvolução de Euler
z
y
ΔT
posição
B
Posição do topo
De volta ao esquema de janelas móveis

## Slide 127: Deconvolução de Euler
B
Posição do topo
ΔT
posição
y
z

## Slide 128: Deconvolução de Euler
B
Posição do topo
ΔT
posição
y
z
Centro da janela móvel

## Slide 129: Deconvolução de Euler
B
Posição do topo
y
ΔT
posição
z

## Slide 130: Deconvolução de Euler
B
Posição do topo
y
ΔT
posição
z

## Slide 131: Deconvolução de Euler
B
Posição do topo
y
ΔT
posição
z

## Slide 132: Deconvolução de Euler
B
Posição do topo
Vamos utilizar uma janela móvel de dados
y
ΔT
posição
z
Uma estimativa de nível de base B e uma posição y0 , z0 para o topo do dique para cada janela de dados

## Slide 133: Deconvolução de Euler
B
Posição do topo
Vamos utilizar uma janela móvel de dados
y
ΔT
posição
z
Contudo, ao invés de mostrar todas as soluções na região das fontes, faça um gráfico das estimativas y0 em função da coordenada do centro de cada janela

## Slide 134: Deconvolução de Euler

## Slide 135: Deconvolução de Euler
Janelas de 7 dados

## Slide 136: Deconvolução de Euler
Janelas de 7 dados

## Slide 137: Deconvolução de Euler
Coordenada y do centro da primeira janela

## Slide 138: Deconvolução de Euler
Coordenada y do centro da primeira janela
Plotar a estimativa y0 obtida com esta janela

## Slide 139: Deconvolução de Euler
Coordenada y do centro da k-ésima primeira janela

## Slide 140: Deconvolução de Euler
Coordenada y do centro da k-ésima primeira janela
Plotar a estimativa y0 obtida com esta janela

## Slide 141: Deconvolução de Euler
E assim por diante com as demais janelas

## Slide 142: Deconvolução de Euler

## Slide 143: Deconvolução de Euler
Esta linha representa o valor verdadeiro de y0

## Slide 144: Deconvolução de Euler
Note que, para as janelas próximas ao corpo verdadeiro, as estimativas atingem um patamar com valor próximo ao y0 verdadeiro

## Slide 145: Deconvolução de Euler
Note que, para as janelas próximas ao corpo verdadeiro, as estimativas atingem um patamar com valor próximo ao y0 verdadeiro
Estimativas localizadas neste patamar

## Slide 146: Deconvolução de Euler
Note que, para as janelas próximas ao corpo verdadeiro, as estimativas atingem um patamar com valor próximo ao y0 verdadeiro
Estimativas localizadas neste patamar
O mais interessante é que este padrão se repete para qualquer índice estrutural

## Slide 147: Deconvolução de Euler

## Slide 148: Deconvolução de Euler

## Slide 149: Deconvolução de Euler

## Slide 150: Deconvolução de Euler

## Slide 151: Deconvolução de Euler

## Slide 152: Deconvolução de Euler

## Slide 153: Deconvolução de Euler
Janelas de 7 dados

## Slide 154: Deconvolução de Euler
Janelas de 7 dados
Em meio a nuvem de soluções abaixo, é possível escolher apenas aquelas que caem sobre este patamar

## Slide 155: Deconvolução de Euler
Janelas de 30 dados

## Slide 156: Deconvolução de Euler
Janelas de 50 dados

## Slide 157: Deconvolução de Euler
Janelas de 75 dados

## Slide 158: Deconvolução de Euler
Janelas de 75 dados
Estes patamares na estimativa y0 também se repetem nas estimativas z0

## Slide 159: Deconvolução de Euler
Janelas de 75 dados
Contudo, a posição dos patamares das estimativas z0 dependem do índice estrutural
Esta linha representa o valor verdadeiro de z0

## Slide 160: Deconvolução de Euler
Janelas de 75 dados
Silva e Barbosa (2003) foram os primeiros a mostrar a existência destes patamares.

## Slide 161: Deconvolução de Euler
Janelas de 75 dados
Posteriormente, Melo et al. (2013) apresentaram um método de detecção automática destes patamares.

## Slide 162: Deconvolução de Euler
Janelas de 75 dados
Posteriormente, Melo et al. (2013) apresentaram um método de detecção automática destes patamares.
Em resumo...

## Slide 163: Deconvolução de Euler
Janelas grandes
Janelas pequenas
Poucas estimativas
Muitas estimativas

## Slide 164: Deconvolução de Euler
Janelas grandes
Janelas pequenas
Poucas estimativas
Critério de seleção baseado nos patamares das estimativas

## Slide 165: Deconvolução de Euler
Janelas grandes
Janelas pequenas
Poucas estimativas
Critério de seleção baseado nos patamares das estimativas
A abordagem de janelas móveis é útil para a interpretação da múltiplas fontes

## Slide 166: Deconvolução de Euler
Anomalia de campo total
Diques
Superfície

## Slide 167: Deconvolução de Euler
Janelas de 7 dados

## Slide 168: Deconvolução de Euler
Janelas de 30 dados

## Slide 169: Deconvolução de Euler
Janelas de 50 dados

## Slide 170: Deconvolução de Euler
Janelas de 60 dados

## Slide 171: Deconvolução de Euler
Janelas de 75 dados

## Slide 172: Deconvolução de Euler
Janelas de 100 dados

## Slide 173: Deconvolução de Euler
Janelas de 125 dados

## Slide 174: Deconvolução de Euler
Janelas de 150 dados

## Slide 175: Deconvolução de Euler
Janelas de 160 dados

## Slide 176: Deconvolução de Euler
Janelas de 175 dados

## Slide 177: Deconvolução de Euler
Janelas de 201 dados (todos)

## Slide 178: Deconvolução de Euler
Janelas de 60 dados
Retornando ao exemplo de janela com 60 dados...

## Slide 179: Deconvolução de Euler
Janelas de 60 dados
Patamares das estimativas y0

## Slide 180: Deconvolução de Euler
Janelas de 60 dados
Patamares das estimativas z0

## Slide 181: Deconvolução de Euler
Janelas de 60 dados
Patamares das estimativas z0
Em resumo...

## Slide 182: Deconvolução de Euler
Janelas grandes
Janelas pequenas
Poucas estimativas
Muitas estimativas

## Slide 183: Deconvolução de Euler
Janelas grandes
Janelas pequenas
Poucas estimativas
Muitas estimativas
A abordagem de janelas móveis é útil para a interpretação da múltiplas fontes

## Slide 184: Deconvolução de Euler
Janelas grandes
Janelas pequenas
Poucas estimativas
Muitas estimativas
A abordagem de janelas móveis é útil para a interpretação da múltiplas fontes
Mas requer um método para a escolha das “melhores” soluções

## Slide 185: Deconvolução de Euler
Janelas grandes
Janelas pequenas
Poucas estimativas
Patamares das estimativas y0
A abordagem de janelas móveis é útil para a interpretação da múltiplas fontes
Mas requer um método para a escolha das “melhores” soluções

## Slide 186: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 187: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 188: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 189: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 190: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 191: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 192: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 193: Deconvolução de Euler
Exemplos do que NÃO se deve fazer

## Slide 194: Deconvolução de Euler
Exemplos do que se pode fazer

## Slide 195: Deconvolução de Euler
Soluções com
Exemplos do que se pode fazer

## Slide 196: Deconvolução de Euler
Exemplos do que se pode fazer

## Slide 197: Deconvolução de Euler
Exemplos do que se pode fazer

## Slide 198: Deconvolução de Euler
Soluções com
Exemplos do que se pode fazer

## Slide 199: Deconvolução de Euler
Exemplos do que se pode fazer

## Slide 200: Deconvolução de Euler
Exemplos do que se deve fazer

## Slide 201: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Relevo do embasamento

## Slide 202: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Relevo do embasamento
Deconvolução de Euler NÃO serve para isso

## Slide 203: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Relevo do embasamento
Janelas de 10 dados

## Slide 204: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Relevo do embasamento
Janelas de 10 dados

## Slide 205: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Relevo do embasamento
Janelas de 10 dados
Em geral, há um conjunto de soluções nas bordas da bacia

## Slide 206: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Relevo do embasamento
Janelas de 10 dados

## Slide 207: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Relevo do embasamento
Janelas de 10 dados

## Slide 208: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Relevo do embasamento
Janelas de 10 dados

## Slide 209: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Relevo do embasamento
Janelas de 10 dados

## Slide 210: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Relevo do embasamento

## Slide 211: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Relevo do embasamento
Falhas inclinadas

## Slide 212: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Relevo do embasamento
Janelas de 10 dados

## Slide 213: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Janelas de 10 dados

## Slide 214: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Janelas de 10 dados

## Slide 215: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Janelas de 10 dados

## Slide 216: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Janelas de 10 dados
Contatos falsos

## Slide 217: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Janelas de 10 dados

## Slide 218: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Janelas de 10 dados
Diques falsos

## Slide 219: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Janelas de 10 dados

## Slide 220: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Janelas de 10 dados

## Slide 221: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Janelas de 10 dados

## Slide 222: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Janelas de 10 dados

## Slide 223: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Janelas de 10 dados
Interpretação errada

## Slide 224: Deconvolução de Euler
Determinação do relevo do embasamento
Anomalia de campo total
Janelas de 10 dados
No entanto, em geral, a localização horizontal das estruturas é bem estimada
Interpretação errada

## Slide 225: Deconvolução de Euler
Na prática, a Deconvolução de Euler é utilizada em situações geológicas mais complexas que estas

## Slide 226: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
?

## Slide 227: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
?
Janelas de 10 dados

## Slide 228: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados

## Slide 229: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados

## Slide 230: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados

## Slide 231: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados

## Slide 232: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados

## Slide 233: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados

## Slide 234: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados

## Slide 235: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados

## Slide 236: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados

## Slide 237: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados
Verdadeiro

## Slide 238: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados

## Slide 239: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados

## Slide 240: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados

## Slide 241: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados

## Slide 242: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados

## Slide 243: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados

## Slide 244: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados

## Slide 245: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados
Posição horizontal dos diques dos diques

## Slide 246: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados
Posição horizontal dos diques dos diques

## Slide 247: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados
Posição horizontal dos diques dos diques
Posição horizontal das bordas das soleiras

## Slide 248: Deconvolução de Euler
Todos os resultados mostrados aqui foram gerados com dados sem ruído
A presença de ruído piora o desempenho do método
Além disso, fontes interferentes também prejudicam o método
O índice estrutural não é um parâmetro que pode ser “regulado” tal como o volume de um rádio
O índice estrutural é uma informação a priori sobre o tipo de fonte
A “nuvem de soluções” NÃO tem uma relação direta com a forma das fontes
Os patamares podem ser utilizados como critério de escolha das melhores soluções
A Deconvolução de Euler NÃO deve ser utilizada para a determinação do relevo do embasamento, mas sim para a determinação de algumas estruturas no embasamento

## Slide 249: Deconvolução de Euler
Todos os resultados mostrados aqui foram gerados com dados sem ruído
A presença de ruído piora o desempenho do método
Além disso, fontes interferentes também prejudicam o método
O índice estrutural não é um parâmetro que pode ser “regulado” tal como o volume de um rádio
O índice estrutural é uma informação a priori sobre o tipo de fonte
A “nuvem de soluções” NÃO tem uma relação direta com a forma das fontes
Os patamares podem ser utilizados como critério de escolha das melhores soluções
A Deconvolução de Euler NÃO deve ser utilizada para a determinação do relevo do embasamento, mas sim para a determinação de algumas estruturas no embasamento

## Slide 250: Deconvolução de Euler
Todos os resultados mostrados aqui foram gerados com dados sem ruído
A presença de ruído piora o desempenho do método
Além disso, fontes interferentes também prejudicam o método
O índice estrutural não é um parâmetro que pode ser “regulado” tal como o volume de um rádio
O índice estrutural é uma informação a priori sobre o tipo de fonte
A “nuvem de soluções” NÃO tem uma relação direta com a forma das fontes
Os patamares podem ser utilizados como critério de escolha das melhores soluções
A Deconvolução de Euler NÃO deve ser utilizada para a determinação do relevo do embasamento, mas sim para a determinação de algumas estruturas no embasamento

## Slide 251: Deconvolução de Euler
Todos os resultados mostrados aqui foram gerados com dados sem ruído
A presença de ruído piora o desempenho do método
Além disso, fontes interferentes também prejudicam o método
O índice estrutural não é um parâmetro que pode ser “regulado” tal como o volume de um rádio
O índice estrutural é uma informação a priori sobre o tipo de fonte
A “nuvem de soluções” NÃO tem uma relação direta com a forma das fontes
Os patamares podem ser utilizados como critério de escolha das melhores soluções
A Deconvolução de Euler NÃO deve ser utilizada para a determinação do relevo do embasamento, mas sim para a determinação de algumas estruturas no embasamento

## Slide 252: Deconvolução de Euler
Todos os resultados mostrados aqui foram gerados com dados sem ruído
A presença de ruído piora o desempenho do método
Além disso, fontes interferentes também prejudicam o método
O índice estrutural não é um parâmetro que pode ser “regulado” tal como o volume de um rádio
O índice estrutural é uma informação a priori sobre o tipo de fonte
A “nuvem de soluções” NÃO tem uma relação direta com a forma das fontes
Os patamares podem ser utilizados como critério de escolha das melhores soluções
A Deconvolução de Euler NÃO deve ser utilizada para a determinação do relevo do embasamento, mas sim para a determinação de algumas estruturas no embasamento

## Slide 253: Deconvolução de Euler
Todos os resultados mostrados aqui foram gerados com dados sem ruído
A presença de ruído piora o desempenho do método
Além disso, fontes interferentes também prejudicam o método
O índice estrutural não é um parâmetro que pode ser “regulado” tal como o volume de um rádio
O índice estrutural é uma informação a priori sobre o tipo de fonte
A “nuvem de soluções” NÃO tem uma relação direta com a forma das fontes
Os patamares podem ser utilizados como critério de escolha das melhores soluções
A Deconvolução de Euler NÃO deve ser utilizada para a determinação do relevo do embasamento, mas sim para a determinação de algumas estruturas no embasamento

## Slide 254: Deconvolução de Euler
Todos os resultados mostrados aqui foram gerados com dados sem ruído
A presença de ruído piora o desempenho do método
Além disso, fontes interferentes também prejudicam o método
O índice estrutural não é um parâmetro que pode ser “regulado” tal como o volume de um rádio
O índice estrutural é uma informação a priori sobre o tipo de fonte
A “nuvem de soluções” NÃO tem uma relação direta com a forma das fontes
Os patamares podem ser utilizados como critério de escolha das melhores soluções
A Deconvolução de Euler NÃO deve ser utilizada para a determinação do relevo do embasamento, mas sim para a determinação de algumas estruturas no embasamento

## Slide 255: Deconvolução de Euler
Todos os resultados mostrados aqui foram gerados com dados sem ruído
A presença de ruído piora o desempenho do método
Além disso, fontes interferentes também prejudicam o método
O índice estrutural não é um parâmetro que pode ser “regulado” tal como o volume de um rádio
O índice estrutural é uma informação a priori sobre o tipo de fonte
A “nuvem de soluções” NÃO tem uma relação direta com a forma das fontes
Os patamares podem ser utilizados como critério de escolha das melhores soluções
A Deconvolução de Euler NÃO deve ser utilizada para a determinação do relevo do embasamento, mas sim para a determinação de algumas estruturas no embasamento

## Slide 256: Deconvolução de Euler
Todos os resultados mostrados aqui foram gerados com dados sem ruído
A presença de ruído piora o desempenho do método
Além disso, fontes interferentes também prejudicam o método
O índice estrutural não é um parâmetro que pode ser “regulado” tal como o volume de um rádio
O índice estrutural é uma informação a priori sobre o tipo de fonte
A “nuvem de soluções” NÃO tem uma relação direta com a forma das fontes
Os patamares podem ser utilizados como critério de escolha das melhores soluções
A Deconvolução de Euler NÃO deve ser utilizada para a determinação do relevo do embasamento, mas sim para a determinação de algumas estruturas no embasamento

## Slide 257: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados

## Slide 258: Deconvolução de Euler
Situação mais complexa
Janelas de 10 dados
Junto com a Deconvolução de Euler, o Gradiente Total ou Amplitude do Sinal Analítico é uma técnica que pode contribuir muito para a interpretação de ambientes complexos

## Slide 259: Estrutura
Deconvolução de Euler
  Um pouco de teoria
  Exemplos numéricos (2D)
  Principais conclusões
Sinal Analítico
  Um pouco de teoria
  Exemplos (2D e 3D)
  Principais conclusões
Comentários Finais

## Slide 260: Amplitude do Sinal Analítico
Essa técnica surgiu nos anos 70 e foi desenvolvida por Nabighian (1972, 1974)
Inicialmente, foi desenvolvida para a interpretação de corpos 2D
Neste caso, é independente da direção de magnetização das fontes em subsuperfície
Nabighian (1984) forneceu as bases para a generalização da técnica para situações 3D
Posteriormente, Roest et al. (1992) definiu o que ficou conhecido como Amplitude do Sinal Analítico (ASA) 3D, que é a amplitude do gradiente da anomalia de campo total ou Gradiente Total

## Slide 261: Amplitude do Sinal Analítico
Essa técnica surgiu nos anos 70 e foi desenvolvida por Nabighian (1972, 1974)
Inicialmente, foi desenvolvida para a interpretação de corpos 2D
Neste caso, é independente da direção de magnetização das fontes em subsuperfície
Nabighian (1984) forneceu as bases para a generalização da técnica para situações 3D
Posteriormente, Roest et al. (1992) definiu o que ficou conhecido como Amplitude do Sinal Analítico (ASA) 3D, que é a amplitude do gradiente da anomalia de campo total ou Gradiente Total

## Slide 262: Amplitude do Sinal Analítico
Essa técnica surgiu nos anos 70 e foi desenvolvida por Nabighian (1972, 1974)
Inicialmente, foi desenvolvida para a interpretação de corpos 2D
Neste caso, é independente da direção de magnetização das fontes em subsuperfície
Nabighian (1984) forneceu as bases para a generalização da técnica para situações 3D
Posteriormente, Roest et al. (1992) definiu o que ficou conhecido como Amplitude do Sinal Analítico (ASA) 3D, que é a amplitude do gradiente da anomalia de campo total ou Gradiente Total

## Slide 263: Amplitude do Sinal Analítico
Essa técnica surgiu nos anos 70 e foi desenvolvida por Nabighian (1972, 1974)
Inicialmente, foi desenvolvida para a interpretação de corpos 2D
Neste caso, é independente da direção de magnetização das fontes em subsuperfície
Nabighian (1984) forneceu as bases para a generalização da técnica para situações 3D
Posteriormente, Roest et al. (1992) definiu o que ficou conhecido como Amplitude do Sinal Analítico (ASA) 3D, que é a amplitude do gradiente da anomalia de campo total ou Gradiente Total

## Slide 264: Amplitude do Sinal Analítico
Essa técnica surgiu nos anos 70 e foi desenvolvida por Nabighian (1972, 1974)
Inicialmente, foi desenvolvida para a interpretação de corpos 2D
Neste caso, é independente da direção de magnetização das fontes em subsuperfície
Nabighian (1984) forneceu as bases para a generalização da técnica para situações 3D
Posteriormente, Roest et al. (1992) definiu o que ficou conhecido como Amplitude do Sinal Analítico (ASA) 3D, que é a amplitude do gradiente da anomalia de campo total ou Gradiente Total

## Slide 265: Amplitude do Sinal Analítico
Essa técnica surgiu nos anos 70 e foi desenvolvida por Nabighian (1972, 1974)
Inicialmente, foi desenvolvida para a interpretação de corpos 2D
Neste caso, é independente da direção de magnetização das fontes em subsuperfície
Nabighian (1984) forneceu as bases para a generalização da técnica para situações 3D
Posteriormente, Roest et al. (1992) definiu o que ficou conhecido como Amplitude do Sinal Analítico (ASA) 3D, que é a amplitude do gradiente da anomalia de campo total ou Gradiente Total

## Slide 266: Amplitude do Sinal Analítico
Durante anos, vários pesquisadores afirmaram que a ASA 3D NÃO DEPENDE da direção de magnetização das fontes

## Slide 267: Amplitude do Sinal Analítico
O trabalho de Li (2006) bota um ponto final neste assunto e mostra que a ASA 3D DEPENDE da direção de magnetização das fontes
Durante anos, vários pesquisadores afirmaram que a ASA 3D NÃO DEPENDE da direção de magnetização das fontes

## Slide 268: Amplitude do Sinal Analítico
z
y
ΔT
posição
Um pouco de teoria...

## Slide 269: Amplitude do Sinal Analítico
z
y
ΔT
posição
Seja um conjunto de medidas da anomalia de campo total

## Slide 270: Amplitude do Sinal Analítico
z
y
ΔT
posição
Suponha que este conjunto de medidas foi feito ao longo de um perfil

## Slide 271: Amplitude do Sinal Analítico
z
y
ΔT
posição
Considere que as fontes magnéticas são 2D e que o perfil é perpendicular ao strike das fontes

## Slide 272: Amplitude do Sinal Analítico
z
y
ΔT
posição
fonte
magnética 2D

## Slide 273: Amplitude do Sinal Analítico
z
y
ΔT
posição
fonte
magnética 2D

## Slide 274: Amplitude do Sinal Analítico
z
y
ΔT
posição
fonte
magnética 2D
ASA 2D

## Slide 275: Amplitude do Sinal Analítico
Anomalia de Campo Total
ASA 2D
Corpo magnetizado

## Slide 276: Amplitude do Sinal Analítico
Anomalia de Campo Total
ASA 2D
Corpo magnetizado

## Slide 277: Amplitude do Sinal Analítico
Anomalia de Campo Total
ASA 2D
Corpo magnetizado

## Slide 278: Amplitude do Sinal Analítico
Anomalia de Campo Total
ASA 2D
Corpo magnetizado

## Slide 279: Amplitude do Sinal Analítico
Anomalia de Campo Total
ASA 2D
Corpo magnetizado

## Slide 280: Amplitude do Sinal Analítico
Anomalia de Campo Total
ASA 2D
Corpo magnetizado
Essa direção de magnetização influencia a forma da ACT

## Slide 281: Amplitude do Sinal Analítico
Anomalia de Campo Total
ASA 2D
Corpo magnetizado
Essa direção de magnetização influencia a forma da ACT
Vamos analisar o que acontece ao modificar a direção de magnetização da fonte

## Slide 282: Amplitude do Sinal Analítico
Anomalia de Campo Total
ASA 2D
Corpo magnetizado
ACT anterior

## Slide 283: Amplitude do Sinal Analítico
Anomalia de Campo Total
ASA 2D
Corpo magnetizado

## Slide 284: Amplitude do Sinal Analítico
Anomalia de Campo Total
ASA 2D
Corpo magnetizado

## Slide 285: Amplitude do Sinal Analítico
Anomalia de Campo Total
ASA 2D
Corpo magnetizado

## Slide 286: Amplitude do Sinal Analítico
Anomalia de Campo Total
ASA 2D
Corpo magnetizado

## Slide 287: Amplitude do Sinal Analítico
Anomalia de Campo Total
ASA 2D
Corpo magnetizado
Não depende da magnetização da fonte

## Slide 288: Amplitude do Sinal Analítico
Situação mais complexa
Anomalia de Campo Total

## Slide 289: Amplitude do Sinal Analítico
Situação mais complexa
ASA 2D

## Slide 290: Amplitude do Sinal Analítico
Situação mais complexa
ASA 2D

## Slide 291: Amplitude do Sinal Analítico
Situação mais complexa
ASA 2D
Estimativas
Euler

## Slide 292: Amplitude do Sinal Analítico
Situação mais complexa
ASA 2D
Estimativas
Euler
As estimativas da DE foram obtidas usando a ACT, tal como explicado anteriormente

## Slide 293: Amplitude do Sinal Analítico
Situação mais complexa
ASA 2D
Estimativas
Euler

## Slide 294: Amplitude do Sinal Analítico
Situação mais complexa
ASA 2D
Estimativas
Euler

## Slide 295: Amplitude do Sinal Analítico
Situação mais complexa
ASA 2D
Estimativas
Euler

## Slide 296: Amplitude do Sinal Analítico
Situação mais complexa
ASA 2D
3
Estimativas
Euler

## Slide 297: Amplitude do Sinal Analítico
Situação mais complexa
ASA 2D

## Slide 298: Amplitude do Sinal Analítico
Situação mais complexa
ASA 2D
“Nuvem de soluções” sem relação direta com a forma das fontes

## Slide 299: Amplitude do Sinal Analítico
Situação mais complexa
ASA 2D
A ASA pode ajudar no critério de seleção das “melhores soluções” da Deconvolução de Euler

## Slide 300: Amplitude do Sinal Analítico
z
y
ΔT
posição
fonte
magnética 2D
ASA 2D

## Slide 301: Amplitude do Sinal Analítico
z
y
ΔT
posição
fonte
magnética 2D
ASA 2D

## Slide 302: Amplitude do Sinal Analítico
z
y
ΔT
posição
fonte
magnética 3D
ASA 3D

## Slide 303: Amplitude do Sinal Analítico

## Slide 304: Amplitude do Sinal Analítico

## Slide 305: Amplitude do Sinal Analítico
z
y

## Slide 306: Amplitude do Sinal Analítico

## Slide 307: Amplitude do Sinal Analítico

## Slide 308: Amplitude do Sinal Analítico

## Slide 309: Amplitude do Sinal Analítico

## Slide 310: Amplitude do Sinal Analítico

## Slide 311: Amplitude do Sinal Analítico

## Slide 312: Amplitude do Sinal Analítico
A Amplitude do Sinal Analítico produzida por corpos 2D NÃO DEPENDE da direção de magnetização das fontes
A Amplitude do Sinal Analítico produzida por corpos 3D DEPENDE da direção de magnetização das fontes

## Slide 313: Estrutura
Deconvolução de Euler
  Um pouco de teoria
  Exemplos numéricos (2D)
  Principais conclusões
Sinal Analítico
  Um pouco de teoria
  Exemplos (2D e 3D)
  Principais conclusões
Comentários Finais

## Slide 314: Comentários Finais
As técnicas não podem ser utilizadas como uma “caixa-preta”
A utilização “cega” de um software comercial do tipo “caixa-preta” pode gerar resultados sem sentido
Diferente da sísmica ou métodos EM, os métodos potenciais são menos custosos do ponto de vista computacional
Isso permite a realização de diversos testes numéricos com o intuito de avaliar o desempenho de uma determinada técnica em uma determinada situação geológica

## Slide 315: Comentários Finais
As técnicas não podem ser utilizadas como uma “caixa-preta”
A utilização “cega” de um software comercial do tipo “caixa-preta” pode gerar resultados sem sentido
Diferente da sísmica ou métodos EM, os métodos potenciais são menos custosos do ponto de vista computacional
Isso permite a realização de diversos testes numéricos com o intuito de avaliar o desempenho de uma determinada técnica em uma determinada situação geológica

## Slide 316: Comentários Finais
As técnicas não podem ser utilizadas como uma “caixa-preta”
A utilização “cega” de um software comercial do tipo “caixa-preta” pode gerar resultados sem sentido
Diferente da sísmica ou métodos EM, os métodos potenciais são menos custosos do ponto de vista computacional
Isso permite a realização de diversos testes numéricos com o intuito de avaliar o desempenho de uma determinada técnica em uma determinada situação geológica

## Slide 317: Comentários Finais
As técnicas não podem ser utilizadas como uma “caixa-preta”
A utilização “cega” de um software comercial do tipo “caixa-preta” pode gerar resultados sem sentido
Diferente da sísmica ou métodos EM, os métodos potenciais são menos custosos do ponto de vista computacional
Isso permite a realização de diversos testes numéricos com o intuito de avaliar o desempenho de uma determinada técnica em uma determinada situação geológica

## Slide 318: Comentários Finais
As técnicas não podem ser utilizadas como uma “caixa-preta”
A utilização “cega” de um software comercial do tipo “caixa-preta” pode gerar resultados sem sentido
Diferente da sísmica ou métodos EM, os métodos potenciais são menos custosos do ponto de vista computacional
Isso permite a realização de diversos testes numéricos com o intuito de avaliar o desempenho de uma determinada técnica em uma determinada situação geológica

## Slide 319: Comentários Finais
A grande maioria das técnicas em métodos potenciais precisam ser testadas em situações que representem as condições reais da área de estudo

## Slide 320: Comentários Finais
A grande maioria das técnicas em métodos potenciais precisam ser testadas em situações que representem as condições reais da área de estudo
Nenhum resultado obtido de maneira completamente automática é confiável do ponto de vista científico

## Slide 321: Comentários Finais
A apresentação e os códigos feitos para gerar os resultados mostrados aqui estão disponíveis em um repositório no GitHub:
https://github.com/birocoles/Disciplina-metodos-potenciais/tree/euler/Aulas/Deconvolucao_Euler

## Slide 322: Referências
Thompson, D.: EULDPH: A new technique for making computer assisted depth estimates from magnetic data, Geophysics, 47, 980 31–37, doi:10.1190/1.1441278, 1982
Reid, A., Allsop, J., Granser, H., Millett, A., and Somerton, I.: Magnetic interpretation in three dimensions using Euler deconvolution, Geophysics, 55, 80–91, doi:10.1190/1.1442774, 1990
Fairhead, J. D. , Bennett, K. J., Gordon, D. R. H., and Huang, D. : Euler: Beyond the “Black Box”. SEG Technical Program Expanded Abstracts 1994: 422-424, doi: 10.1190/1.1932113, 1994
Stavrev, P. Y.: Euler deconvolution using differential similarity transformations of gravity or magnetic anomalies, Geophysical Prospecting, 45, 207–246, doi: 10.1046/j.1365-2478.1997.00331.x, 1997
Barbosa, V. C. F., Silva, J. B. C. e Medeiros, W E., Stability analysis and improvement of structural index estimation in Euler deconvolution, Geophysics, 64(1), 48-60, doi: 10.1190/1.1444529, 1999
Mushayandebvu , M. F., van Driel , P., Reid, A. B. e Fairhead , J. D., Magnetic source parameters of two-dimensional structures using extended Euler deconvolution, Geophysics, 66(3), 814-823, doi: 10.1190/1.1444971, 2001
Nabighian , M. N. e Hansen, R. O., Unification of Euler and Werner deconvolution in three dimensions via the generalized Hilbert transform, Geophysics, 66(6), 1805-1810, doi: 10.1190/1.1487122, 2001
Silva, J. B. C, Barbosa, V. C. F. e Medeiros, W. E., Scattering, symmetry, and bias analysis of source-position estimates in Euler deconvolution and its practical implications, Geophysics, 66(4), 1149-1156, doi: 10.1190/1.1487062, 2001

## Slide 323: Referências
Mikhailov, V., Galdeano, A., Diament, M., Gvishiani, A, Agayan, S., Bogoutdinov, S., Graeva, E. e Sailhac, P., Application of artificial intelligence for Euler solutions clustering, Geophysics, 68(1), 168-180, doi: 10.1190/1.1543204, 2003
Salem, A. e Ravat, D., A combined analytic signal and Euler method (AN-EUL) for automatic interpretation of magnetic data, Geophysics, 68(6), 1952-1961, doi: 10.1190/1.1635049, 2003
Silva, J. B. C. e Barbosa, V. C. F., 3D Euler deconvolution: Theoretical basis for automatically selecting good solutions, Geophysics, 68(6), 1962-1968, doi: 10.1190/1.1635050, 2003
Stavrev, P. e Reid, A., Degrees of homogeneity of potential fields and structural indices of Euler deconvolution, Geophysics, 72(1), L1-L12, doi: 10.1190/1.2400010, 2007
Melo, F. F., Barbosa, V. C. F., Uieda, L., Oliveira Jr., V. C. e Silva, J. B. C., Estimating the nature and the horizontal and vertical positions of 3D magnetic sources using Euler deconvolution, Geophysics, 78(6), J87-J98, doi: 10.1190/GEO2012-0515.1, 2013
Uieda, L., Oliveira Jr., V. C. e Barbosa, V. C. F., Geophysical tutorial: Euler deconvolution of potential-field data, The Leading Edge, 448-450, doi: 10.1190/tle33040448.1, 2014
Reid, A. B., Ebbing, J. e Webb, S. J., Avoidable Euler Errors – the use and abuse of Euler deconvolution applied to potential fields, Geophysical Prospecting, doi: 10.1111/1365-2478.12119, 2014

## Slide 324: Muito obrigado!